## Slide 1: PENGELOLAAN K3 Untuk ZERO ACCIDENT
6623 – TAUFIQUR RACHMAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TKT302
|
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI
PERTEMUAN #7

## Slide 2: KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Mampu menerapkan pemecahan masalah yang terkait dengan K3 di industri, mampu menguraikan konsep K3 dalam dunia industri, mampu menunjukkan hubungan antara faktor penyebab kecelakaan dan keadaan tidak selamat dalam aktivitas di industri, dan mampu merancang program kerja kegiatan K3 di industri.
INDIKATOR PENILAIAN
Ketepatan dalam menerapkan pemecahan masalah yang terkait dengan K3 di industri, menguraikan konsep K3 dalam dunia industri, menunjukkan hubungan antara faktor penyebab kecelakaan dan keadaan tidak selamat dalam aktivitas di industri, dan merancang program kerja kegiatan K3 di industri terikait dengan pengelolaan personel dan organisasi yang mengarah pada zero accident.

## Slide 3: Terminologi …(1/4)
Aman / Selamat (Safety)
Risiko (Risk)
Tindakan Tidak Aman
Insiden (Incident)
Kecelakaan (Accident)
Potensi Bahaya (Hazard)
Tingkat Bahaya (Danger)
Zero Accident

## Slide 4: Terminologi …(2/4)
Aman/Selamat (Safety)
Kondisi tidak ada kemungkinan malapetaka (bebas dari bahaya).
Risiko (Risk)
Menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan/kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.
Tindakan Tidak Aman (Unsafe Acts)
Suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan.

## Slide 5: Terminologi …(3/4)
Insiden (Incident)
Kecelakaan (Accident)
Kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau struktur.
Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau harta benda.

## Slide 6: Terminologi …(4/4)
Potensi Bahaya (Hazard)
Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.
Tingkat Bahaya (Danger)
Merupakan ungkapan dengan potensi bahaya secara relatif, kondisi yang berbahaya mungkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya, karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan.

## Slide 7: Pengorganisasian
Tujuan
Fungsi
Untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
Mempermudah dalam melakukan pengawasan dan menentukan SDM yang dibutuhkan.
Cara
Dengan menentukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.

## Slide 8: Cara Pengorganisasian
Tugas apa yang harus dikerjakan
Siapa yang harus mengerjakannya
Bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan
Siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut
Pada tingkatan mana keputusan harus diambil

## Slide 9: Konsep Dasar Zero Accident
Kesalahan
Kecelakaan
Daily Zero & Daily Defect
Safety
Zero Accident
Merupakan
Tahapan
Efektif

## Slide 10: Mekanisme Terjadinya Kecelakaan Dari Pengorganisasian
Gabungan Operator Dengan Perbedaan Pengetahuan,
Kekuatan Fisik,
Tingkah Laku,
Kesadaran, dan
Sensitifitas
Faktor Lingkungan dan/atau Peralatan Perlengkapan
(Unsafe State/Condition)
Faktor Manajemen
(Poor Management)
Faktor Pekerja
(Unsafe Actions)
Kecelakaan
Kerusakan

## Slide 11: Mekanisme Terjadinya Kecelakaan Dari Faktor Penyebab
Penyebab
Langsung
Penyebab
Tidak Langsung
Penyebab
Dasar
Cedera Akibat Kecelakaan Pribadi, Kerusakan Property
Pembuangan Energi dan/atau material berbahaya
Tindakan Tidak Aman
Kondisi Tidak Aman
Kebijakan Manajemen K3, Faktor Keputusan Pribadi, dan Faktor Lingkungan

## Slide 12: Mekanisme Terjadinya Kecelakaan Dari Pengendalian
Ketidaksempurnaan penerapan 5S
Unsafe state masih ada
Hal yang menyebabkan terjadinya minor defect adalah kurangnya komitmen manajemen akan zero accident
Skill yang kurang memadai
Losses (Failure, Set-up, Cutting Blade, Star-up, Stop-page, Speed, and Defect)
Terjadinya Kecelakaan
Penurunan Keseriusan
Akumulasi kelelahan
Produksi tidak meningkat
Aktivitas dari 3M’s
7 Major Losses (Peralatan)
Minor Defect
Pengendalian dengan penekanan aturan

## Slide 13: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(1/7)
1
Extraction of environmental and equipment minor defects (Menentukan cacat minor dari lingkungan dan peralatan)
Safety and minor defects improvement activities (Kegiatan perbaikan untuk keselamatan dan cacat minor)
Near accident extraction activities (Tinjau kecelakaan dari kegiatan yang telah ditentukan)
Fixation of activity to prevent erroneous operation (Tetapkan kegiatan untuk mencegah operasi yang keliru)
2
3
4

## Slide 14: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(2/7)
Fixation of finger pointing, voice raising and operation practices (Tetapkan siapa, bagaimana, dan lakukan praktek dari operasi)
Measures against the sources of human errors (Melakukan pengukuran dari sumber kesalahan manusia)
Ensure safety during shutdown and other work (Memastikan keselamatan saat produksi terhenti dan pekerjaan lain)
Individual guidance and training (Panduan perorangan dan pelatihan )
5
6
7
8

## Slide 15: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(3/7)
Education on degree of danger of materials handled (Pelatihan terhadap tingkat bahaya dari material yang ditangani)
9
Confirmation of adopting the concept of zero equipments accident (Penegasan terhadap penerapan konsep “zero equipments accident”)
12
Thoroughly ensuring traffic safety (Secara menyeluruh memastikan bahwa keselamatan lalu lintas operasi)
11
Supporting cooperative companies in preventing labor accidents (Mendukung perusahaan dalam mencegah kecelakaan kerja)
10

## Slide 16: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(4/7)
Early detection of abnormalities during equipment operation (Deteksi dini ketidaknormalan peralatan selama operasi)
13
Maintenance technology ensuring zero forced deterioration (Memastikan pemeliharaan teknologi agar tidak ada kerusakan)
16
Countermeasures for latent shortcomings of equipment (Penanggulangan terhadap kelemahan tersembunyi dari peralatan)
15
Evaluation and improvement of safety (Evaluasi dan perbaikan dari keselamatan)
14

## Slide 17: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(5/7)
Development of system evaluation technologies and adoption of necessary measures (Pengembangan teknologi sistem evaluasi dan penerapan dari langkah-langkah yang diperlukan)
17
Instituting and operating a safety commendation System (Melembagakan dan mengoperasikan “Safety Commendation System”)
20
Establishing safety and environmental maintenance education setup (Membangun pendidikan keselamatan dan pemeliharaan lingkungan)
19
Simplification through the removal of unnecessary equipment or unrequired wiring (Penyederhanaan dengan menghilangkan peralatan dan kabel yang tidak dibutuhkan)
18

## Slide 18: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(6/7)
Instituting and operating the top audit system (Melembagakan dan mengoperasikan sistem audit)
21
Establishing a safety assesment system (Membangun sistem penilaian keselamatan)
24
Establishing problem information control system (Menetapkan masalah pengendalian sistem informasi)
23
Instituting and operating safety meeting and other systems (Melembagakan dan mengoperasikan pertemuan tentang keselamatan dan sistem yang lain)
22

## Slide 19: Langkah Untuk Zero Accidents (Shirose, 2005) ...(7/7)
Ensuring safety of new equipment and products and establishing a advance evaluation system (Memastikan keamanan peralatan dan produk yang baru dengan terlebih dahulu membangun sistem evaluasi)
25
Basic corporate thinking about safety and health environmental maintenance (Mengelola perusahaan dengan dasar pemikiran tentang keselamatan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan)
26

## Slide 20: Angka Frekuensi Kecelakaan
Angka Frekuensi Kecelakaan / Frequency Rate (FR)
Banyaknya kecelakaan untuk setiap 1 juta jam manusia
Sumber: Budiono, 1992
(ILO Converence 1962), angka 1.000.000 diperoleh dari:

## Slide 21: Angka Beratnya Kecelakaan
Angka beratnya kecelakaan / Saverity Rate (SR)
Banyaknya hari kerja yang hilang untuk setiap 1 juta jam manusia
Sumber: Budiono, 1992

## Slide 22: NILAI T SELAMAT
Nilai T Selamat / Safe-T Score (Sts)
Perbandingan tingkat kecelakaan masa lalu dan masa kini
Sumber: Budiono, 1992

## Slide 23: INTERPRETASI NILAI STS
Nilai Sts antara +2 sampai dengan –2,
artinya tingkat frekuensi kecelakaan (kinerja K3) tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
Nilai Sts di atas +2,
artinya tingkat frekuensi kecelakaan (kinerja K3) mengalami penunuran.
Nilai Sts di bawah –2,
artinya tingkat frekuensi kecelakaan (kinerja K3) mengalami peningkatan.

## Slide 24: Contoh Perhitungan
Data suatu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 500 orang. Waktu kerja 50 minggu/thn & 48 jam/minggu. Jumlah kecelakaan 60 kali/tahun yang menyebabkan 100 hari kerja hilang. Tenaga kerja absen disebabkan penyakit, kecelakaan, dll sebanyak 5% dari seluruh waktu kerjanya. Jika pada tahun sebelumnya terjadi kecelakaan 70 kali/tahun dengan jumlah jam manusia total sebesar 1.200.000. Hitung FR, SR dan Sts.

## Slide 25: Jawaban FR
Artinya dalam setahun terjadi kira-kira 53 kecelakaan pada setiap 1.000.000 jam kerja manusia
Artinya
Angka Frekuensi Kecelakaan (FR)
Jam Manusia Total

## Slide 26: Jawaban SR
Setiap tahun kira-kira 88 hari kerja hilang pada setiap 1.000.000 jam kerja manusia.
Artinya
Angka Beratnya Kecelakaan (SR)

## Slide 27: JAWABAN STS
Frekuensi masa lalu
Maka nilai Sts
Artinya tingkat frekuensi kecelakaan (kinerja K3) pada masa kini mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa lalu.

## Slide 28: Program Keselamatan Organisasi
Keterlibatan manajemen utama
Mengatur untuk pencapaian hasil
Rencana detil operasi
Operasi pemeriksaan
Pertimbangan revisi teknik
Gunakan pelindung (guard) dan perangkat pencegah (protective) sebagai pilihan terakhir
Memberikan pendidikan dan pelatihan

## Slide 29: Pertimbangan Organisasi Keamanan
Ukuran keamanan departemen
Keselamatan spesialis tingkat cedera, & kompensasi pekerja
Lokasi dari fungsi keselamatan dalam organisasi
Kewenangan fungsi keselamatan
Komite keselamatan
Karakteristik karyawan
Pengamat keselamatan
Tim pelaksana dan tim peneliti
Kualifikasi dari direktur keselamatan

## Slide 30: Kualifikasi Direktur Keselamatan
Memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya, prinsip dan teknik keselamatan
Memiliki pengetahuan tentang teknik
Memiliki pengetahuan tentang administrasi bisnis
Kemampuan untuk bergaul dengan banyak orang
Antusias, mampu mengendalikan, dan tekun
Kesiapan untuk ide-ide dan metode baru
Kemampuan untuk membuat orang lain untuk melakukan pekerjaan

## Slide 31: Komite Keselamatan
Merupakan standar di banyak pengelolaan organisasi keamanan.
Ketika memulai komite, pernyataan tertulis harus disiapkan
Definisi
Legalitas
Pengelolaan
Misi atau tanggung jawab komite
Otoritas, termasuk anggaran
Prosedur

## Slide 32: Prosedur Komite Keselamatan
Prosedur Komite Keselamatan
Frekuensi pertemuan
Waktu dan durasi awal
Agenda
Persyaratan kehadiran
Berita acara atau catatan untuk disimpan
Laporan yang harus disampaikan

## Slide 33: Laporan Pelaksanaan Keselamatan
Laporan Keselamatan
Hasil/posisi keselamatan (bentuk grafik)
Laporan pemeriksaan dan pencegahan keselamatan (bentuk grafik)
Kebijakan keselamatan
Waktu yang hilang akibat kecelakaan (laporan yang dibuat oleh direktur keselamatan)