## Slide 1: MOBILE COMPUTING
Pertemuan 3 Dosen Pengampu: Hendry Gunawan S.Kom, MM
Prodi Sistem Informasi - Fakultas Ilmu Komputer

## Slide 2: Mobile Cell
Ponsel merupakan gabungan dua teknologi, yaitu telepon (Alexander Graham Bell, 1876) dan Radio (Nikolai Tesla, 1880; Guglielmo Marconi, 1894)
Sebelum ponsel, orang harus memasang telepon radio di mobil.
Pada sistem sistem telepon-radio, terdapat tower antena pusat di tiap kota, mungkin ada 25 channel frekuensi tiap tower.
  Artinya, telepon di mobil harus memiliki transmiter yang cukup kuat, selain itu dengan channel terbatas tidak semua orang dapat menggunakan pada saat bersamaan
Lalu, muncul sistem cellular, yang membagi suatu kota/daerah menjadi beberapa sel kecil.
  Memungkinkan penggunakan frekuensi ulang pada satu kota, sehingga jutaan pemakai dapat menggunakan ponsel bersamaan.

## Slide 3: Konsep Selular Analog
Setiap sel (terdiri dari 7 sel hexagonal grid), menggunakan 1/7 dari channel suara duplex
Sehingga: setiap sel memiliki frekuensi unik dan dapat menghindari tabrakan (collision)
  Sebuah cell-phone carrier mendapat 832 frekuensi radio
  Setiap ponsel menggunakan 2 frekuensi/panggilan (channel duplex), sehinggal ada 395 kanal suara per carrier. (42 frekuensi lain untuk channel kontrol)
    (832 – 42) / 2 = 395
  Sehingga, setiap sel memiliki sekitar 56 kanal suara.
    395 / 7 = 56,429 => 56
  Jadi, pada setiap sel, 56 orang dapat saling berbicara pada saat sama.

## Slide 4: Transmisi Selular Analog
Ponsel memiliki transmisi berkekuatan rendah (0.6 watt dan 3 watt)
Keuntungan:
  Transmisi base station dan ponsel tidak akan berada diluar sel.
  Konsumsi listrik ponsel juga rendah, sehingga baterai dapat berukuran sekecil mungkin
Setiap carrier memiliki sebuah Mobile Telephone Switching Office (MTSO) yang menangani semua hubungan ponsel dengan PSTN dan mengontrol semua base station

## Slide 5: Konsep Detail Telepon Selular
Suatu area (kota misal), dibagi menjadi beberapa sub area (sel)
Setiap sel berukuran rata-rata 26 km2
Ruang lingkup suatu sel berbentuk hexagon dan membentuk suatu hexagon grid besar.
Oleh karena ponsel dan base station menggunakan transmiter bertenaga rendah, frekuensi yang sama dapat digunakan ulang pada sel yang tidak berdekatan
Setiap sel memiliki sebuah base station yang terdiri dari tower dan bangunan kecil berisi perangkat radio

## Slide 6: Arsitektur Sistem Selular
Sel
  Unit dasar sistem selular
  Ukuran sel tergantung pada area
Cluster
  Sekumpulan sel
  Tidak ada channel frekuensi yang digunakan ulang

## Slide 7: Area Splitting
Membagi satu sel menjadi beberapa subsel
Tujuan: membagi suatu area yang terlalu padat agar layanan dapat masih tersedia

## Slide 8: Prinsip kerja jaringan seluler

## Slide 9: Arsitektur Seluler

## Slide 10: Referensi
PSTN – Public Switch Telephone Network
MTSO – Mobile Telephone Switching Office (Provider cellular)
  Kantor pusat untuk mobile switching
  Di dalamnya terdapat MSC (Mobile Switching Center), field monitoring dan relay stations untuk pemindah panggilan dari/ke cell site dengan PSTN
  MSC mengontrol panggilan, billing, lokasi pelanggan cell site dengan sistem antena
Mobile subscriber unit (MSU) - ponsel

## Slide 11: Kode-kode ponsel
Setiap ponsel memiliki kode khusus untuk menunjukkan identitas ponsel, pemilik dan penyedia layanan.
Electronic Serial Number (ESN)
  Nomor unik 32 bit yang ditanam waktu pembuatan ponsel
    8 digit kode manufaktur, 18 digit SN, 6 digit reserved
  Skrng diganti IMEI = 56 digit
Mobile Identification Number (MIN)
  10 digit dari nomor SIM Card
System Identification Code (SID)
  5-digit angka yang dapat menghubungkan ponsel dengan provider cellular (bisa juga BTS)

## Slide 12: SIM CARD
Tahun 1991 -> munich card (Giesecke & Devrient)
3 digit = Mobile Country Code
2 digit = Mobile Network Code
10 digit = Mobile Station Identification Number
SIM = Subcriber Identity Module => Smart Card
RUIM = Removable User Identity Module
  Untuk CDMA

## Slide 13: Mekanisme Pemanggilan
Ketika On, akan dicari SID pada channel control
  Channel control adalah frekuensi khusus dimana ponsel dan BTS berkomunikasi untuk setup panggilan dan pergantian channel
  Jika tidak ditemukan SID, akan muncul “no service”
Jika ditemukan SID, akan dicocokan dengan SID pada ponsel (pada kartu), jika ya, ponsel berada dalam jaringan sistem home.
Dengan SID, ponsel mengirimkan registration request, dan MTSO mencatat lokasi ponsel
Jika ada panggilan masuk, MTSO akan mencari posisi ponsel Anda di sel mana.

## Slide 14: Mekanisme Pemanggilan
MTSO akan menyiapkan dua frekuensi agar ponsel dapat menerima panggilan
MTSO berkomunikasi dengan ponsel melalui kanal kontrol untuk memberitahu frekuensi mana yang digunakan.
  Dan ketika ponsel dan tower dapat berpindah ke frekuensi tersebut, koneksi terbentuk.
  Anda berbicara dua arah dengan teman Anda.
Ketika Anda bergerak ke tepi sel, sinyal akan melemah. Sementara itu, BTS berikut yang Anda tuju mendeteksi sinyal ponsel Anda menguat.
Kedua BTS akan berkoordinasi lewat MTSO, dan pada saat itu, melalui kanal kontrol, ponsel Anda mendapat informasi perubahan kanal frekuensi.
  Inilah yang disebut hand off

## Slide 15: Roaming
Apabila kode SID pada Control Channel tidak cocok dengan kode SID yang telah terprogram sebelumnya di dalam database MTSO
MTSO dari sel dimana Anda sedang roaming akan menguji apakah SID Anda valid dengan menghubungi MTSO jaringan home Anda
Sistem home memverifikasi ponsel Anda ke lokal MTSO, kemudian menelusuri ponsel Anda yang sedang berada pada selnya
Sangat cepat waktunya

## Slide 16: 1G : AMPS (Advanced Mobile Phone System)
Menggunakan rentang frekuensi 824 Mhz – 894 Mhz
  824 – 849 Mhz untuk uplink: sinyal dari ponsel
  869 – 894 Mhz untuk downlink: sinyal ke ponsel
Setiap operator memiliki 832 frekuensi: 790 untuk suara dan 42 untuk data (kontrol)
Dua frekuensi digunakan membentuk 1 kanal
  Total ada 416 kanal dan dibagi dalam 7 sel
Menerapkan modulasi FM. Lebar kanal suara 30 Khz

## Slide 17: 1 G:
Teknologi lain:
  NMT (Nordic Mobile Telephone) => Switzerland, Netherlands
  TACS (Total Access Communications System) => United Kingdom
  C-450 => West Germany, Portugal, South Africa
  Radiocom 2000 => France
  RTMI => Italy

## Slide 18: GSM (Global System for Mobile Communication)
GSM distandarisasi oleh “Groupe Spécial Mobile”.
  Eropa & Asia menerapkan GSM 900 dan GSM 1800. Sedangkan untuk US, GSM 1900
Untuk dapat terhubung pada jaringan GSM, pemakai harus memiliki subscriber identification module (SIM) card.
GSM 900 menyediakan 124 kanal full duplex, 25 MHz
GSM1800 menyediakan 374 kanal full duplex, 25 MHz
Roaming technology: complete communication from anywhere in world
  Providers establish roaming areas: higher cost for users when outside home area
GSM offers SMS service

## Slide 19: infrastruktur GSM

## Slide 20: Arsitektur GSM
Switching Subsystem
  HLR (Home Location Register), merupakan database yang digunakan untuk manajemen dan penyimpanan subcriptions
  MSC (Mobile services Switching Center), melakukan fungsi telephone switching
  VLR (Visitor Location Register), database untuk memyimpan informasi mengenai subscribers yang diperlukan oleh MSC untuk melayani visiting subscribers
  AUC (Authentication Center), menyediakan fungsi authentikasi dan enkripsi
  EIR (Equipment Identity Register), merupakan database yang menyimpan informasi mengenai identitas mobile equipment (IMEI)

## Slide 21: GSM Arsitektur
Base Station Subsystem
  BSC (Base Station Controller), menyediakan fungsi kontrol dan link antara MSC dan BTS
  BTS (Base Transceiver Station), merupakan radio equipment (transceiver dan antena). Sekelompok BTS dikontrol oleh satu BSC
Mobile Station (MS)
  Mobile Equipment (ME) => handset
  Subscriber Identity Module (SIM) card, merupakan card yang berisi informasi mengenai user subscription

## Slide 22: Layanan Data GSM
GPRS: General Packet Radio Service (2.5G)
  Layanan WAP dan MMS
  Wireless access to packet data networks, e.g. to the Internet
  Volume-based billing
  Instant Messaging; Push to Talk
  Data rate: 160 kbps (real: 30 – 70 kbps)
  Packet data traffic channels (PDCHs)
    Transmit data packets (like SMS)
    Always on connectivity
EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution (3G)
  Data rate: 473,6 kbps (384) – 3G
  Video service (VOIP) dan layanan multimedia lain (streaming)

## Slide 23: 3 Class of Message Services of GSM/GPRS
In GSM/GPRS network, conventional circuit switched services (speech, data, and SMS) and GPRS services can be used in parallel. Three classes are defined:
  Class A mendukung GPRS dan GSM secara bersama-sama (2on)
  Class B mendukung GPRS dan GSM, namun hanya aktif salah satu saja pada suatu saat
  Class C mendukung GPRS dan GSM, namun harus di switch secara manual

## Slide 24: CDMA
CdmaOne: technologies and standards associated with CDMA
  Telecommunications Industry Association (TIA) and International Telecommunications Union (ITU) regulate standards
Ada 2 standard:
  Qualcomm memperkenalkan merk cdmaOne (CDMA 2G), dan CDMA2000 (CDMA 3G): CDMA2000 1xEV
  3G Standard: W-CDMA
    Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ~ Eropa/Jepang
    Freedom of Mobile Multimedia Access (FOMA) ~ NTT DoCoMo dan Vodafone
CDMA2000 is family of technology types
  CDMA 1xMC Similar to EDGE
    1xMC upgrades voice and data capacity
  CDMA 1xEV
    Separates voice and data into two separate channels
    1xEV-DO: data only transmissions
    1xEV-DV: expands DO to handle voice
  CDMA 3xMC
    Upgrade 1xMC to 3G networks
    Similar to UMTS – voice and data

## Slide 25: W-CDMA
W-CDMA protokol pengiriman berkecapatan lebih tinggi yang digunakan di sistem FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) Jepang dan sistem UMTS (sistem 3G) yang dirancang untuk menggantikan jaringan 2G GSM.
W-CDMA adalah wideband spread-spectrum mobile air interface yang memanfaatkan metode CDMA untuk mencapai kecepatan lebih tinggi dan mendukung lebih banyak pemakai daripada pensinyalan TDMA dalam jaringan GSM.
W-CDMA pesaing CDMA2000.

## Slide 26: 3 G can..

## Slide 27: 3.5 G
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
  Downlink speeds: 1.8, 3.6, 7.2 dan 14.4 Mbps
  Included in UMTS Release 5 Specification
HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access)
  Uplink speeds up to 5.76 Mbps
  Included in UMTS Release 6 Specification

## Slide 28: 4G
4G Working Group has defined following objectives of 4G wireless communication standard
  Spectrally efficient system
  High network capacity, more simultaneous users per cell
  100 Mbps in moving, 1000 Mbps while in fixed position
  Mendukung HDTV
  All IP, packet-switched network

## Slide 29: Evolusi Aplikasi Mobile