## Slide 1
Pengolahan Air Limbah
PERTEMUAN 7
Nayla Kamilia Fithri
Prodi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat

## Slide 2: Definisi
Menurut PP No. 18/1999 Jo.PP 85/1999 :
Sisa atau buangan dari suatu usaha dan/ atau kegiatan manusia
Sugiharto 1987
“Limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya.
Chandra 2007
Buangan yang berasal dari rumah tangga, industri dan tempat-tempat umum lainya yang mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan

## Slide 3: Klasifikasi dan kriteria mutu air:
Kelas 1 : air yang dapat digunakan untuk bahan baku air minum atau peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama
Kelas 2 : air yang dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan dan pertanian
Kelas 3 : air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan dan pertanian
Kelas 4: air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman/ pertanian

## Slide 4
Sumber air limbah
Limbah rumah tangga
Limbah industri

## Slide 5: Indikator atau tanda bahwa iar lingkungan telah tercemar :
Pengamatan secara fisis: yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan adanya perubahan warna, bau dan rasa
Pengamatan secara kimia yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH
Pengamtan secara biologis : yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri pathogen

## Slide 6
Komposisi air limbah

## Slide 7: Parameter dalam air limbah
BOD
COD
DO
Kesadahan
TSS
Kekeruhan

## Slide 8: Baku mutu limbah cair kawasan industri permen Lh No. 3 tahun 2010
parameter | satuan | Kadar maksimum
pH | - | 6-9
TSS | Mg/L | 150
BOD | Mg/L | 50
COD | Mg/L | 100
Amonia (NH3-N) | Mg/L | 20
Minyak dan Lemak | Mg/L | 15
Kuantitas air limbah maksimum | 0,8 L perdetik per Ha Lahan Kawasan terpakai | 

## Slide 10: Mengapa harus diolah ??
1. Agar tidak mencemari lingkungan
2. Terbatsnya sumber air bersih
3. Peraturan pemerintah

## Slide 11: Bahaya Limbah Cair
Gangguan kesehatan
Penurunan kualitas lingkungan
Gangguan terhadap keindahan
Gangguan terhadap kerusakan benda

## Slide 12: 3 teknik dasar pengolahan limbah cair
1. Pengolahan secara fisika
2. Pengolahan secara kimia
3. Pengolahan secara biologi

## Slide 13: 1. Pengolahan secara Fisika
Tekniknya adalah pengolahan/ pengolahan dengan cara filtrasi atau sedimentasi
Water screening
Grease trap

## Slide 14: 2. Pengolahan secara kimia
Prinsipnya PENAMBAHAN BAHAN KIMIA, untuk MENGENDAPKAN/ MEMISAHKAN/ MENGHILANGKAN zat-zat PENGOTOR dalam Limbah Cair tersebut
netralisasi
presipitasi
Koagulasi dan flokulasi

## Slide 15: 3. Pengolahan secara biologi
Prinsipnya menggunakan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam air limbah
Enceng gondok
Pengolahan limbah dengan mikroorganisme

## Slide 16
Aspek yg mempengaruhi pengelolaan air limbah
demografi
ekonomi
sosial
Lingkungan