## Slide 1: RATIH DYAH PERTIWI, M.Farm, Apt
Perkuliahan Sesi 8
FORMULASI DAN TEKHNOLOGI SEDIAAN PADAT
Eksipien Sediaan Tablet

## Slide 2: Pengantar :
Sedian-sediaan farmasi yang beredar meruupakan suatu sistem yang komplek
Tablet
Eksipien
zat aktif (API)

## Slide 3: KOMPONEN TABLET
ZAT AKTIF : mengacu pada preformulasi tablet
ZAT TAMBAHAN (eksipien)
  Pengisi
  Pengikat
  Penghancur
  Pelincir/Pelicin (lubrikan, glidan, antiadherent)
  Essens

## Slide 4: ZAT PENGISI
Zat inert yang ditambahkan dalam formula tablet yang ditujukan untuk membuat bobot tablet sesuai dengan yang diharapkan
Syarat :
Harus non toksik dan dapat memenuhi peraturan-peraturan
Harus tersedia dalam jumlah yang cukup di sesuai negara tempat produk itu dibuat.
Harganya harus cukup murah.
Tidak boleh saling berkontraindikasi
Harus stabil secara fisik dan kimia
Harus bebas dari segala jenis mikroba yang patogen atau yang ditentukan.
Harus color compatible (tidak boleh mengganggu warna).
Tidak boleh mengganggu bioavailabilitas obat.

## Slide 5: Bahan pengisi (Diluent)
Bahan pengisi adalah suatu bahan yang ditambahkan dengan sengaja bertujuan untuk memperbesar ukuran, berat tablet dan digunakan ketika dosis obat tidak cukup untuk membentuk bulk.
Bahan pengisi dapat memperbaiki daya kohesifitas sehingga dapat memacu aliran. Bahan pengisi yang dapat digunakan adalah dekstrosa, sukrosa, laktosa, manitol, sorbitol dan bahan lain yang cocok (Sahoo, 2007).
Bahan pengisi berfungsi sebagai penyesuaian bobot tablet (Siregar dan Wikarsa, 2010) sehingga sem akin besar konsentrasi bahan pengisi maka bobot tablet semakin bertambah.

## Slide 6: Pengisi
Sifat bahan pengisi tablet
Sifat Kristal
laju alir
Karakteristik produk akhir

## Slide 7
Contoh Pengisi :
Avicel, Kalsium sulfat trihidrat, Laktosa, Sukrosa, Dekstrosa, Manitol, Amylum

## Slide 8: Bahan pengikat (Binder)
Bahan pengikat berfungsi untuk menjaga kesatuan granul sehingga akan diperoleh granul yang baik dan dapat membentuk tablet kompak yang tidak mudah pecah.
Bahan pengikat yang ditambahkan dapat mempergaruhi kekerasan dan waktu larut tablet hisap.
Salah satu bahan pengikat yang dapat digunakan adalah PVP, gum akasia, PVP, gelatin dan guar gum (Gad, 2008).

## Slide 9: PENGIKAT
Untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi bagi tablet yang dicetak langsung (Lachman, 1994)
Pengikat bisa berupa gula dan polimer.
Pengikat yang berupa polimer alam: starch, gum (acacia, tragacanth, gelatin)
Pengikat yang berupa polimer sintetik: PVP, metilselulosa, etilselulosa, hidroksipropilselulosa
Bisa dengan cara kering/basah. Cara basah lebih sedikit membutuhkan bahan.

## Slide 10
Contoh Pengikat :
starch, gum (acacia, tragacanth, gelatin), PVP, metilselulosa, etilselulosa, hidroksipropilselulosa

## Slide 11
Bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah granulat.
Kekompakan tablet selain dipengaruhi oleh tekanan pada saat kompresi juga dipengaruhi oleh bahan pengikat (Voight,1995).
Pemilihan bahan pengikat bergantung kepada sifat fisika dan kimia dari bahan obat, daya ikat yang diperlukan dan tujuan pemakaian obatnya (Soekemi,1987).

## Slide 12
Bahan pengikat memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet kempa serta menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih efektif jika ditambahkan dalam larutan. Bahan pengikat yang umum meliputi gelatin, sukrosa, povidon, metilselulosa, karboksimetilselulosa dan pasta pati terhidrolisis. Bahan pengikat kering yang paling efektif adalah selulose mikrokristal, yang umumnya digunakan dalam membuat tablet kempa langsung. (DepKes RI, 2014).

## Slide 13: Beberapa Jenis Bahan pengikat basah(Anwar, 2012) :
Mucilago Gom Arab 10-25%
Larutan Gelatin 2-10%
Larutan Etil Selulosa 2-15%
Larutan Kanji 1500, 5-10%

## Slide 14: Beberapa Jenis Bahan pengikat kering (Anwar, 2012) :
Avicel PH101 dan PH 102
Starch 1500 dengan konsentrasi 5-10%

## Slide 15
Pengikat | Volume larutan granulasi yang dibutuhkan (ml) untuk beberapa Pengisi |  |  | 
 | Sukrosa | Laktosa | Dextrosa | Manitol
10% Gelatin | 200 | 290 | 500 | 560
50% Glukosa | 300 | 325 | 500 | 585
2% Metilselulosa (400 cps) | 290 | 400 | 835 | 570
Air | 300 | 400 | 660 | 750
10% Akasia | 220 | 400 | 685 | 675
10% Musilago Amili | 285 | 460 | 660 | 810
50% Alkohol | 460 | 700 | 1000 | 1000
10% PVP (dlm air) | 260 | 340 | 470 | 525
10% PVP (dlm alkohol) | 780 | 650 | 825 | 900
10% sorbitol (dlm air) | 280 | 440 | 750 | 655

## Slide 16: Bahan Penghancur
Eksipien dalam pembuatan yang berfungsi untuk memfasilitasi hancurnya tablet ketika terjadi kontak dengan cairan saluran cerna(lachman, 1994)
Disintegran bekerja dengan menarik air kedalam tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian kecil (Anwar, 2018)
Kandungan disintegran, cara penambahan dan derajat kepadatan berperan dalam efektifitas dayan hancur tablet (DepKes RI, 2014).

## Slide 17: Disintegran / Penghancur
Cara pakai/penambahan disintegran:
internal addition (saat granulasi) : disintegran dicampur dengan bahan lainnya sebelum ditambah dengan larutan penggranul
external addition : disintegran ditambahkan setelah granul terbentur
Yang paling baik adalah menambahkan disintegran secara kombinasi (internal & external)

## Slide 18
Contoh Penghancur :
Starch (amylum), Starch 1500, odium starch glycolate (primogel, explotab), Selulosa (selulosa, metilselulosa, CMC, CMC-Na, Avicel, Acdisol), Gums (agar, pectin, tragacant, guar gum), Alginat (asam alginat dan Na-alginat)

## Slide 19: Mekanisme disintegran (Anwar, 2012)
Swelling : disintegran mengalami pengembangan apabila bercampur dengan air. Saat mengembang dibutuhkan ruang dan porositas yang tidak cukup banyak sehingga tablet menjadi pecah
Heat of Wetting : Disintegran bila terbasahi oleh air atau kelembabab menimbulkan panas sehingga udara yang terperangkap dalam tablet bergesar mempebsar volume sehingga tablet menjadi pecah
Deformation Recovery : Disintegran bersifat dformasi plastis. Pengaruh masuknya air menyebabkan kekuatan tekanan berkurang dan disintegran berubah formasi semula yang membutuhkan ruangan sehingga pecah
Repulsion theory : Masuknya air menyebabkan rusaknya ikatan hidrogen sehingga sifat adesif berkurang sehingga mengakibatkan saling tolak menolak dan hancur
Water wicking : masuknya air kedalam tablet diikuti dengan pembentukan lorong seperti rajutan dalam tablet yang lama lama terkikis dan hancur

## Slide 20: Super Disintegrant
Perkembangan jaman tuntutan agar pecah tablet dalam formulasi dipercepat
Formula dipercepat membutuhkan super disintegran yang bekerja dengan konsentrasi rendah dan memiliki efisiensi pemecahan yang lebih efektif
Contoh : Croscar mellosa, cros povidon, Kalsium silikat, Primogel, asam alginat dll

## Slide 21: Bahan pelicin (Lubricant)
Bahan pelicin pada pembuatan tablet berfungsi untuk mencegah melekatnya bahan tablet terhadap dinding ruang cetak dan permukaan punch serta meningkatkan sifat alir granul (lubricant). Bahan pelicin juga dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antar partikel (glidant). Bahan pelicin yang dapat digunakan adalah talk, magnesium stearat, asam stearate dan PEG (Sahoo, 2007).

## Slide 22: Lubrikan / Pelincir (mengurangi gesekan)
Fungsi utama dari lubrikan adalah untuk mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding die selama proses pengempaan dan penarikan tablet (Lachman Tablets, 110)
Konsentrasi optimum: 1% (Rowe, 2009)

## Slide 23: GLIDAN / Memperbaiki aliran
Fungsi utama dari glidan adalah menunjang karakteristik aliran dari granul atau meningkatkan aliran granul
Glidan dapat meminimalisasi kecenderungan granul untuk memisah selama tahap vibrasi yang berlebihan (Lachman,1994)

## Slide 24: ANTI ADHEREN
Fungsi utama dari anti adheren adalah mencegah penempelan tablet pada punch atau pada dinding die. (Lachman, 1994)
Bahan yang paling baik adalah yang larut air dan yang paling efisien adalah DL-leusin (Lachman,1994).
Biasa digunakan pada produk yang mengandung vitamin E dosis tinggi karena cenderung terjadi picking.

## Slide 25: LUBRIKAN
Water Soluble Lubricant |  | Water Insoluble Lubricant | 
Jenis | Kadar (%) | Jenis | Kadar (%)
Asam borat | 1 | Logam (Mg, Ca, Na) stearat | ¼-2
Sodium klorida | 5 | Asam stearat | ¼-2
DL-leusin | 1-5 | Sterotex | ¼-2
Carbowax 4000/6000 | 1-5 | Talk | 1-5
Sodium oleat | 5 | Waxes | 1-5
Sodium benzoat | 5 | Stearowet | 1-5
Sodium asetat | 5 | Gliseril behapate (Compritol 888); dapat pula sebagai pengikat; dikombinasi dengan Mg-stearat untuk mengurangi resiko sticking dan caping. | 
Sodium lauril sulfat | 1-5 |  | 
Mg-lauril sulfat | 1-2 |  | 
Sodium benzoat+sodium asetat | 1-5 |  | 

## Slide 26: GLIDAN
Jenis | Kadar (%)
Talk | 5
Cornstarch | 5-10
Cab-O-sil | 0,1-0,5
Siliod | 0,1-0,5
Aerosil | 1-3
Jenis | Kadar (%)
Talk | 1-5
Cornstarch | 3-10
Cab-O-Sil | 0,1-0,5
Siloid | 0,1-0,5
DL-leusin | 3-10
Sodium lauril sulfat | <1
Metalik stearat | <1
ANTI ADHEREN

## Slide 27: PRE FORMULASI & MASTER FORMULA
Deskripsi Umum Zat Aktif
Alasan Pemilihan dan Definisi Bentuk Sediaan
Nomor Registrasi dan Nomor Batch
Pengembangan formula
  Rancangan Formula
Nama Produk :
Jumlah Produk :
Tanggal Formulasi :
Tanggal Produksi :
No. Reg :
No. Batch :
Komposisi
Tiap tablet mengandung : ................................
  Master Formula (contoh di slide selanjutnya)
  Uraian zat tambahan
  Alasan penambahan eksipien
  Perhitungan dan penimbangan
  Prosedur pembuatan tablet
  Uji Sediaan

## Slide 28: Bahan pemberi rasa (Sweetener)
Bahan pemberi rasa merupakan bahan yang penting dalam pembuatan tablet hisap.
Rasa yang manis akan menimbulkan kesan menyenangkan saat digunakan, sehingga mempengaruhi penerimaan konsumen. Pada tablet hisap, bahan pengisi yang digunakan dapat berperan sekaligus sebagai pemberi rasa. Bahan perasa yang dapat dimasukkan adalah manitol, sukrosa, aspartam dan sakarin (Sahoo, 2007).

## Slide 29
Good luck